| Инструкция по использованию |
| --- |
| Электронный таймер полива GA-320 |
| Пожалуйста, тщательно прочитайте руководство по эксплуатации прежде, чем Вы будете использовать таймер. Важно знать особенности установки таймера. Не позволяйте устанавливать и использовать таймер детям. |
| Назначение таймера: Таймер предназначен для управления поливом в домашнем хозяйстве. Используйте только чистую воду. |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ: |
| Частота |
| Неделя |
| Сброс |
| Час |
| Длительность |
| ВКЛ |
| ВЫКЛ |
| Мин |
| Технические данные: |
| Используемая жидкость: | Вода |
| Диапазон температур | 0-40 С |
| Рабочее давление: | 0-4 кг/см2 |
| Частота полива: | Регулятор «Частота». Диапазон регулирования от 1 часа до 72 часов или еженедельно. |
| Время полива: | Регулятор «Длительность». Диапазон регулирования от 1 минуты до 120 минут. |
| Питание: | 3 V, две батареи тип ААА |
| Метод использования | Установите батареи, таймер будет в режиме самопроверки, водный клапан будет закрыт. Установите частоту полива регулятором «Частота». Установите время полива регулятором «Длительность». Таймер начнет работу в течении 10 секунд. |
| ВНИМАНИЕ: |
| 1. Время интервала между поливами должно быть больше, чем время полива. |
| 2. Если регулятор «Частота» установлен на «0», то таймер сработает один раз. |
| 3. Если регулятор «Длительность» будет установлен в положении «Выкл», то водный клапан таймера будет закрыт. |