Пример расчета времени полива:

Исходные данные:

У Вас в теплице на одном метре грядки, шириной 1 метр, растет 4 куста помидоров. Вы используете две капельные ленты на одну грядку. Вам необходимо полить каждый куст помидоров 5-ю литрами воды.

Необходимый объем воды на 1 метр грядки = 20 литров.

Общий дебет двух капельных лент, при номинальном давлении, на один метр = 10 литров/час.

Значит необходимое время полива = 2 часа.

Если Вы используете полив самотеком с давлением в 1 метр водяного столба, то время полива в нашем примере увеличится в три раза и составит 6 часов.

Внимание!

Если лента работает при минимальном давлении, то реальный дебет капельницы будет меньше номинального в 3 раза!!!

Рекомендуем дополнительный фильтр или наборы в комплектации GN002 или GN003, в комплект которых входят фильтры и таймеры полива. Регулярно промывайте капельные ленты чистой водой, отсоединив заглушки на концах ленты.

#### Примечание:

GN002 - набор капельного полива для теплицы + сетчатый фильтр + механический таймер

GN003 - набор капельного полива для теплицы + дисковый фильтр + электронный таймер

Дополнительные коннекторы (FC012034) для присоединения фильтра и таймеров, уже входят в Ваш набор! Инструкция по настройке и использованию таймеров, находится в упаковке таймеров.

Производитель: ООО «Москитов», 129226, Россия, г. Москва, ул.Сельскохозяйственная 12А.

Тел.: +7 (495) 988-5661,

9884661@gmail.com,

www.mosquitoff.ru

Набора капельного полива GN001

ИНСТРУКЦИЯ

Капельный полив – наиболее современный и экономичный метод полива. Наборы капельного полива Зеленый Помощник представляют собой полностью автономную оросительную систему, имеющую в своей основе капельную ленту производства Италии. Набор рассчитан на полив стандартной теплицы 6 Х 2,4 метра – четыре капельные ленты на две грядки. Капельную ленту, которая входит в состав набора, необходимо располагать капельницами вверх! Это предотвратит засорение капельниц мелкодисперсными осадками. Капельную ленту можно размещать как на поверхности, так и под небольшим слоем грунта или мульчи. В капельной ленте расстояние между капельницами составляет 22 сантиметра, что позволяет обеспечивать перекрытие пятен влажности для различных грунтов, используемых в приусадебном хозяйстве. Все растения способны потреблять воду в разных количествах. Например, огурцы нуждаются в более частом поливе, чем томаты. Имея капельный полив на вашем участке вы сможете регулировать объем потребляемой воды, а также длительность полива, для каждого вида растения индивидуально. Кроме этого, полив будет проведен точечно, так чтобы вода и удобрения постепенно попадали к корням. Это позволит наиболее эффективно использовать влагу и удобрения, не давая дополнительного питания сорнякам.

Выгоды:

- Использование капельной ленты возможно уже при давлении воды от 0,01 bar, таким образом, обеспечив возвышение емкости на 1 метр, вы можете создать абсолютно автономную систему полива.

- Приобретая расширенные наборы GN002 или GN003, которые комплектуются фильтрами и таймерами полива, вы будете иметь автоматический полив без необходимости электропитания 220В.

- Вы повысите урожайность и качество плодов. Снизите потребление воды и удобрений.

- Ваши междурядья останутся сухими а почва не будет уплотняться.

Состав набора:

| № | Фото | Артикул | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капельная лента SABtape (SAB, Италия, К/Л): |
|  |  | Длинна Диаметр Толщина стенки Расстояние между капельницами Дебет на одну капельницу Номинальное рабочее давление Минимальное давление | – 25 метров (4ряда по 6 м) – 16 мм – 8MIL (0.2 мм) – 22 см (8.5 дюйма) – 1.1 литра/час (5 л/м/час) – 0.55 bar (5.6 м/вод.ст.) – 0.1 bar (1.02 м/вод.ст.) |
| 2 |  | FC02012 | Коннектор 20мм х 1/2"М внутр. | 1 |
| 3 |  | MV0120 | Кран 20мм х 20мм | 1 |
| 4 |  | FC012034 | Коннектор 20мм х 3/4"М внутр | 2 |
| 5 |  | TC0120 | Тройник 20мм х 20 мм х 20мм | 1 |
| 6 |  | BT021720 | Тройник 20мм х К/Л 16 мм х 20мм | 4 |
| 7 |  | EL0220 | Заглушка на шланг 3/4"(20мм) | 2 |
| 8 |  | LC0117 | Ремонтный К/Л 16 мм | 2 |
| 9 |  | TP0217 | Заглушка К/Л 16мм | 4 |

Инструкция по монтажу:

Для разводки воды используется садовый шланг диметром 20 мм (¾ дюйма, поз.10), шланг не входит в комплект поставки. Соберите систему согласно прилагаемого рисунка.

Все коннекторы и соединители рассчитаны на использование при давлении до 6 атм., поэтому они одеваются на садовый шлаг с усилием. Облегчить этот процесс можно предварительно нагрев конец шланга в горячей воде. В наборе использованы заглушки (поз. 7), которые позволяют соединять два и более наборов последовательно. Для заг

Внимание!

Капельную ленту необходимо располагать только капельницами вверх! Это предотвратит засорения капельниц. Регулярно промывайте капельные ленты чистой водой, отсоединив заглушки на концах ленты.

Схем соединения набора

# Text boxes

Рекомендуем дополнительный фильтр и таймеры или наборы в комплектации GN002 или GN003, в комплект которых входят фильтры и таймеры полива. Коннекторы 20мм х 3/4" (поз.4), которые необходимы для подсоединения фильтра и таймера, уже входят в ваш комплект. Инструкция по настройке и использованию таймеров полива, находится в упаковке таймеров.